# 解析ph分析仪操作方法以及工作原理

在线pH分析仪是用来检测样本中酸碱度(pH)的仪器，国产仪器中也有同时检测氟离子、硝酸根、PH、水硬度(Ca 2 、Mg 2 离子)、K 、Na 等离子的。

用途:

在线pH分析仪是通过在线手段实现的自动水质监测一种仪器，它运用现代传感器技术、自动测量技术，自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络，可以适时得到当前的水质数据。

工作原理:

在线pH分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:pH和参比电极。pH电极有一离子选择膜，会与被测样本中相应的离子产生反应，膜是一离子交换器，与离子电荷发生反应而改变了膜电势，就可检测液，样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流，样本，参考电极，参考电极液构成"回路"一边，膜,内部电极液，内部电极为另一边。

内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压，电压通过高传导性的内部电极引到到放大器，参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线，从而检测样本中的离子浓度。

溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化，在测量电极与参比电极间产生一个电位差。离子选择式电极，电极内含有已知离子浓度的电极液，通过离子选择电极膜与样本中相应离子相互渗透，从而在膜的两边产生膜电位，样本中离子浓度不用，产生的电位信号的大小也不同，通过测量电位信号大小就可以测知样本中离子的浓度。

电极内液与样本之间的离子浓度差使电极膜产生电化学电位，这个电位可由电极取出，输往放大器的输入端，放大器的另一个输入端与参比电极连接并接地，电极电压可进一步放大。形成电压差，决定着被测样本的离子浓度。

研究过程:

电极溶液中被测离子接触电极时，在离子选择电极膜基质的含水层内发生离子迁移。迁移离子的电荷改变存在着电势，因而使膜面间的电位发生变化;在测量电极与参比电极间产生一个电位差。理想的离子选择性电极对溶液中所要测定的离子产生的电位差，应符合能斯特(Nernst)方程:E=E0 log10a(x) E:测得的电位E0:标准电极电位(常数)R:气体常数T:绝对温度Z:离子价F:法拉第常数a(x):离子的活度 可见测得的电极电位和"X"离子的活度的对数成比例，当活度系数保持恒定时，电极电位与离子浓度(C)的对数也成比例，以此来求出溶液中离子的活度或浓度。

操作方法:

Ø 仪器开机进入系统自检，检测各主要部件的功能是否正常，如:仪器主板、打印机、液路检测(由液检器完成)、分配阀及阀检器等，可智能识别判断故障，自动提示。

Ø 进入活化电极程序，具有电极活化计时功能，精确把握活化时间，以提高电极的使用寿命，确保电极稳定性。时间为30分钟倒计时，可按NO 键直接退出活化电极程序。