带打印电子叉车秤

一、带打印电子叉车秤介绍

带打印电子叉车秤，搬运与称量的完美结合其用料结实可靠，秤体设计结构合理，在正常平整的地面上使用其准确度与小地磅无异且含车头在内的各个部位均称量准确。冲折、焊接、打磨、抛丸、喷塑每一项工序都精工细作。几年来历经多家大型物流公司“残酷”使用无一台变形。
二、带打印电子叉车秤特点
1.秤台由液压手动搬运机构和称重传感器、不锈钢接线盒、称重显示仪表、信号电缆线组成；

2.液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行；
3.合金钢传感器：抗侧向力、过载能力强，性能稳定精度，可靠性好；
4.打印仪表：置零(开机/手动)范围可调、日期和时间显示(注：掉电不保存)、手动贮存累加、称重记录贮存掉电保护、自动/手动打印称重记录、通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；
5.内置16列面板式微型打印机，实现仪表打印一体化；打印内容：时间、日期、净重、毛重、皮重，充电电池供电，交直流两用，停电也可连续使用80小时；
6.秤体表面采用喷塑处理，具有防腐、防锈等特点、专业设计，秤体更牢固，摆脱了秤重与移动同时所产生的损耗力，增长秤的使用寿命。油缸：避免漏油缺点，液压时操作工人如粗暴使用也不会影响油缸的耐用性。搬运车移动滚轮采用高强度尼龙轮：推行更轻巧。

三、带打印电子叉车秤基本配置
1.质量手推液压车架一台，材质：碳钢，表面经喷砂、喷塑
2.精度合金钢传感器4个
3.不锈钢防水接线盒1个
4.交直流两用高灵敏度显示器仪表1只
5.货叉尺寸：标准0.55×1.15(m)，可选：0.68×1.15(m)
6.标准量程：1/2/3(t)
四、带打印电子叉车秤可选配
    不锈钢仪表、上、下限报警功能仪表、RS232接口接电脑仪表等。可选类型：全不锈钢叉车秤、防爆叉车秤等。

五、带打印电子叉车秤应用场合
    主要用于搬运和称重同时作业的电子磅，适用托盘称货，常移动的称重场合。